## Slide 1
니켈카드늄 배터리 : 1.2v
주로 소형 진공청소기나 전동칫솔 그리고 면도기 등
현재는 많이 사용되지 않으나, 과방전, 과충전에 강하다.
메모리 효과가 많아 점점 용량이 줄어든다.
2. 니켈수소 배터리 : 1.2v
니켈카드늄 배터리에 비해 2배이상의 에너지를 가짐
메모리 효과가 적은편이다. 과충전이 되지 않도록 주의해야함 (Delta Peak)
자연 방전이 발생하며, 그것을 개선한 것이 에네루프 계열
3. 리튬폴리머 배터리 : 3.7~4.2v
가볍고 많은 에너지를 가지고 있다. 배터리 전압 범위를 벗어나지
않도록 보호회로가 필요함.
과방전, 과충전시 배터리가 부풀고 화재 위험이 있음
* 전용 충전기를 사용해야함
* 로봇, 드론에 사용되는 배터리의 경우는 보호회로가 없으므로 특히 주의
(리포 알람 등을 사용함)