## Slide 1
기본 동작
로봇이 항상 하고 있어야 하는 일을 의미
ㅁ 스위치 감지
마우스의 동작 시작과 정지
ㅁ 센서감지 및 값 표시
실제 센서는 로봇이 움직일 때만 동작해도 되지만, 센서값이 항상 표시되고 있는 것이 편리하다
ㅁ 타이머 동작
시간 측정 (마우스 대회에서는 목표 지점에 도착하면 일정 시간 정지했다가 출발해야함)
스텝모터 제어

## Slide 2
동작 구분
로봇의 동작 상태
ㅁ 정지상태 : 로봇 출발 전 상태, 목적지에 도착하여서 정지하거나, 작동중 이상상태로 정지
디버깅 과정에서의 편리, 로봇 보호를 위해 정지 상태가 구현되어야함
우리는 스위치 1개를 사용해서 정지와 시작을 구분
ㅁ 직진 : 로봇이 직진하는 동작
센서를 이용하여 전방, 좌우 상태를 판단하고 알고리즘에 따라 방향 전환한다.
이동거리를 측정 -> 미로에서 로봇의 위치가 변함
* 좌우 보정 동작 필요 : 로봇이 벽과 충돌하지 않도록 적당한 거리를 유지
ㅁ회전 : 로봇이 회전하는 동작
마우스의 경우 90도만 회전하면됨
회전중에는 센서값을 사용하지 않음
로봇의 이동 방향이 변경
-> switch case 사용하여 구현