## Slide 1
모터 제어
모터 펄스 시간 간격 제어(속도)
모터 펄스 순서 제어(회전 방향)
센서 처리
전방, 좌, 우 센서 값 취득
노이즈 제거
센서값을 거리로 변환
이동 방향 결정
미로 탐색 결과와 현재 로봇의 방향등을 고려하여 로봇의 이동 방법을 결정
모터 제어, 센서, 이동 방향 결정, 미로 탐색 4가지로 구분할수 있음
MICOM은 여러가지 일을 동시에 처리할 수는 없으므로, 각각의 기능을 짧은 시간마다 번갈아 가며 수행하여 동시에 하는 것처럼 보이게 한다.
-> 각각의 기능이 너무 오랫동안 수행되지 않도록 시간 관리가 필요
미로 탐색
로봇 위치 저장
미로의 벽 정보 저장
미로 탐색 알고리즘을 사용하여 로봇 주행 방향 결정

## Slide 2: 모터제어
1. 정해진 시간 간격으로 펄스 생성하기
타이머 인터럽트를 사용할 수도 있으나, 아두이노에서 타이머를 별도로 제어할 경우 기존 기능을 사용할수 없으므로, micros()함수를 이용한다.
micros()함수 : 현재 시간을 micro 초 단위로 알수 있다.
한번 스텝모터의 펄스를 생성한 다음, 시간을 저장하고,
계속 시간을 체크하면서 내가 원하는 시간 간격이 되었을때 다음 스텝을 위한 펄스를 발생시킨다.
인터럽트 와 반대개념인 폴링 방식
폴링 방식이지만, 각각의 작업의 시간이 짧으면, 거의 시간 오차 없이 작업을 수행할수 있다.
오른쪽, 왼쪽 각각 모터의 회전 속도를 결정하는 시간 저장 변수가 필요
2. 스텝모터의 펄스를 생성하고 방향에 맞게 회전하기
우리는 2상 방식으로 스텝모터를 구동하므로 4가지 스텝모터 제어 신호가 필요하다
시간 경과할때마다 4가지의 펄스를 순서대로 하나씩 출력하면 된다.
모터의 회전 방향을 바꾸기 위해서는 펄스의 회전 순서를 반대로 변경한다.
* 4가지의 스텝 펄스 신호 배열
* 현재 모터가 어떤 스텝의 신호를 내보내고 있는지 저장하는 인덱스 변수 필요

## Slide 3: 센서
1. 작동 : 모듈화된 센서를 사용하기 때문에 센서값을 analogRead로 읽어들이면 됨
2. 노이즈 제거 : 센서 출력값에 노이즈가 있다면, 로봇의 움직임도 불규칙해진다.
노이즈 제거를 위해서는 여러번 값을 입력받아 평균을 내거나 (값이 정상적인 값 근처에서 조금씩 변하는 경우)
특정 범위를 벗어나는 값을 제거 (센서값이 갑자기 큰 값으로 튀는 경우)
3. 노이즈가 발생하지 않도록 하드웨어를 잘 만드는 것도 중요함
4. 센서값을 거리값으로 변환
1차로는 단순히 실험적으로 벽의 유무에 따른 경계값만 결정해서 동작이 가능
ex) 전방 센서 값이 400 이상이면 벽이 있다.
좌우 센서는 400보다 크면 벽이 있다. , 500 보다 크면 벽이 가깝다. 300보다 크면 벽이 멀다
-> 몇단계로만 나누어 제어가 가능 -> 제어가 매끄럽지 않다.
세부적인 제어를 위해서는 변환 테이블을 이용해서 센서값의 출력을 거리로 환산해주면 좋다.
ex) 센서값의 출력 그래프를 이용해서 변환 수식을 작성
복잡한 수식을 직접 계산하면 속도가 느릴수 있으므로, 변환 테이블을 작성하기도 한다.

## Slide 4: 이동 방향 결정
모터 제어와 연관된 부분으로 모터 제어가 모터 자체의 동작을 제어하는 것이라면,
이동 방향 결정은, 센서값과 미로 탐색 알고리즘에 따라 로봇이 나아갈 방향을 정하고, 그에 따라 모터 제어 기능에
모터 제어 방향을 알려주는 것이다.
이동 방향 결정은 실제 로봇의 구조, 모터의 배선 순서, 등에 따라
직진하려면 모터 2개를 어느 방향으로 회전하고, 좌회전하려면 어떤 모터를 어떤 방샹으로 회전할지 결정하는 것이다.
(모터 제어와 이동 방햔 결정은 서로 연관된 내용)
Ex) 직진 -> 모터 1 : CW , 모터 2 : CCW (모터는 서로 마주보고 있으므로 서로 반대방향이 됨)
좌회전 - > 모터 1 ; CW : 모터 2 : CW
우회전 - > 모터 1 ; CCW : 모터 2 : CCW
더 나아가 90도 회전을 위해서는 몇 스텝을 회전해야 할지 등도 결정해야 한다.

## Slide 5: 미로 탐색
로봇의 센서값과 모터 제어가 완성되어, 원하는 수준으로 미로를 다닐수 있게 되면 실제 미로 탐색 알고리즘 구현이 필요하다.
미로의 입구와 출구가 바깥쪽으로 되어 있는 경우에는 무조건 왼쪽이나 오른쪽 벽만 따라가는 방식으로 목적지에 도달이 가능다하.
 좌수법 : 왼쪽 손으로 벽을 짚으면서 움직이는 것, 왼쪽 벽이 없다면 무조건 왼쪽으로 회전하는 형식으로 구현
그러나 정식 마이크로 마우스 대회처럼 중앙에 있는 목적지를 찍고 돌아와야 하는 경우에는 좌수법이나 우수법으로는 불가능하다.
현재 로봇이 미로에서 어디 있는지 좌표를 측정하고, 벽 정보들을 취합하여 미로찾기 알고리즘을 구현해야함.
좌표 계산 : 출발점에서 모터의 회전 스텝수를 판단하여 이동 거리를 측정한다. 미로 한칸의 크기를 알고 있으므로 이동 거리와 로봇 회전 상태를 이용하여 로봇의 위치를 알아 낼수 있다.
벽정보 저장 : 미로에 각 위치마다 벽의 유무를 저장한다.
알고리즘 : 확장 좌수법 – 좌심법에서 중앙쪽으로 이동하도록 구현,
구심법 – 중앙방향으로 우선 순위를 두고 이동.
현재 목표는 입구와 출구가 다른 미로에서 로봇의 좌표 측정까지 구현하여, 미로의 완주를 목표로 한다.
추가적으로 스택의 개념을 사용, 중복으로 지나간 길을 삭제하여 시간 단축을 구현.